## Slide 1: 处理器
计算机系统导论 讨论班 @ 北京大学
向星雨
10/12/22, 10/19/22

## Slide 2: 指令集架构
定义处理器状态、指令格式和指令对状态的影响
The hardware/software interface
Examples
  IA32, AMD64 (x86-64), ARM64, RISC-V, etc.
ISA 汇编语言

## Slide 3: RISC & CISC
CISC
Many types of complex instructions
Some with long execution times
  Resemble higher level language
Variable-size encodings
Multiple addressing formats
Early RISC
Fewer types of instructions
Short execution times
Fixed-length encodings
Simple addressing formats: base and displacement addressing only

## Slide 4: RISC & CISC
CISC
Arithmetic and logical operations: both memory and register operands
Hidden implementation artifacts
Condition codes
The stack for procedure linkage and return addresses
Early RISC
Arithmetic and logical operations: only register operands
Exposed implementation artifacts
No condition codes
Registers for procedure linkage and return addresses
  More registers

## Slide 5: RISC & CISC
CISC
Emphasis on hardware
Memory-to-memory
Small code size
High cycles per instruction
Early RISC
Emphasis on software
Register-to-register
  Load-store architecture
Large code size
Low cycles per instruction

## Slide 6: RISC & CISC
CISC
x86-64
RISC
ARM
RISC-V
MIPS

## Slide 7: 例
指令长度
MIPS: 定长指令

## Slide 8: 例
指令长度
一个 x86-32 指令
机器码： 26 66 67 F0 81 84 C8 44 33 22 11 78 56 34 12
lock addl $0x12345678, %es:0x11223344(%eax, %ecx, 8)

## Slide 9: 例
RISC 没有条件码
beq rs, rt, label
当 rs, rt 中的值相等时跳转到 label

## Slide 10: 例
指令功能、类型
例：一个 x86 指令
addq %rcx, %rax —— %rax ← %rax + %rcx
adcq %rcx, %rax —— %rax ← %rax + %rcx + CF

## Slide 11: 例
指令功能、类型
例：MIPS 没有传送指令 rrmovq
add $t1, $t0, $zero
$t0 是一个特殊寄存器，hard-wired to 0
https://www.reddit.com/r/RISCV/comments/hkoih6/comment/fww0i2n

## Slide 12: 例

## Slide 13: 例
B
①的访存模式单一，更加符合 RISC 的特点；
②的指令长度固定，更加 符合 RISC 的特点；
③的指令功能丰富而复杂，更加符合 CISC 的特点。

## Slide 14: 例
B

## Slide 15: 例
下列描述更符合（早期）RISC 还是 CISC?

## Slide 17: Y86-64
Programmer-visible state
  15 registers (16 in x86-64)
  1 program counter
  3 condition codes
  1 Stat: program status

## Slide 18: Y86-64 指令集
Y86-64
irmovq, rrmovq, mrmovq, rmmovq (base and displacement addressing)
addq, subq, andq, xorq (registers only)
jxx (mp/le/l/e/ne/ge/g)
cmovxx (/le/l/e/ne/ge/g)
call
pushq, popq
ret
halt, nop
X86-64
mov(b/w/l/q/absq); movz(bw/bl/wl/bq/wq); movs(bw/bl/wl/bq/wq/lq); cltq
lea (l/q); inc, dec, neg, not; add, sub, imul, xor, or, and; sal, shl, sar, shr
jxx
cmovxx
call
pushq, popq
ret
hlt
Notes: 配合复习
如果movq/movabsq操作数是立即数
没有movzlq
ja, jb是 unsigned int 比较

## Slide 19: Y86-64 指令编码
Notes: 配合复习
如果movq/movabsq操作数是立即数
没有movzlq
ja, jb是 unsigned int 比较

## Slide 20: Y86-64 指令编码
Notes: 配合复习
如果movq/movabsq操作数是立即数
没有movzlq
ja, jb是 unsigned int 比较

## Slide 21: Y86-64 exceptions

## Slide 22: 工具链
YAS: Y86-64 assembler (.ys .yo)
YIS: Y86-64 simulator (run .yo programs)

## Slide 23: Y86-64 例

## Slide 24: Y86-64 例

## Slide 25: Y86-64 例

## Slide 26: Y86-64 例
YIS output

## Slide 27: 一个细节
pushq %rsp
  先压栈再变 %rsp
popq %rsp

## Slide 28: HCL
Bit-level 逻辑门
Always active
bool val = *

## Slide 29: 例
B

## Slide 30: 例
试用 and, or, not 三种逻辑门构造 xor

## Slide 31: Multiplexor

## Slide 32: HCL
Multiplexor 的 HCL 表达: Case expressions
条件不一定互斥
按次序比对，选择第一个值为 1 的式子

## Slide 33: HCL
word out = [
!s0 && !s1 : A # 00
!s1 : B # 01
!s0 : C # 10
1 : D # 11
]

## Slide 34: 逻辑表达式：HCL 与 C

## Slide 35: ALU

## Slide 36: HCL
e.g.
  bool k = icode in {irmovq, rrmovq}
可以作为 case expression 的条件

## Slide 37: 寄存器
时钟上升沿 写入
Why do we need registers in processors?
  Ordering and timing control

## Slide 38: 一个粗糙的观点
计算机 = 组合逻辑 + 寄存器 + 时钟

## Slide 39: 例

## Slide 40: 例

## Slide 41: Register file
读是组合逻辑，写由 clock 控制
同时读、写同一个寄存器？

## Slide 42: Memory
读是组合逻辑，写由 clock 控制
error bit 也是组合逻辑

## Slide 43: Data / Instruction memory
Structural hazard
真实的机器是不分的

## Slide 44: 复习：Y86-64 指令集

## Slide 45: SEQ
icode:ifun
rA:rB
valC
valP
valA R[rA / %rsp]
valB R[rB / %rsp]
valE (valB / 0) (OP / +) (val A / valC / 8)
Set CC
Cnd Cond(CC, ifun)
R[rB / %rsp] (if (Cnd)) valE
R[rA] valM
PC valP / (Cnd ? valC : valP) / valC / valM
(M8[valE] valA / valP) / (valM M8[valE / valA])
重要考点
举几个例子
  OPq
  mrmovq
  callq
默写
  pushq & popq
  ret
  cmovxx

## Slide 46: SEQ timing

## Slide 47: SEQ timing

## Slide 48: SEQ stage details & HCL
除了 icode / ifun / alufun / Stat 外，所有信号由 icode 确定
按照 IXXMOVQ, IOPL, (IJXX / ICALL / IRET), (IPUSHQ, IPOPQ), (IHALT, INOP) 依次考虑
注意没有 ICMOVXXQ, 在涉及 IRRMOVQ 时记得考虑 Cnd
例
  instr_valid & need_regids & need_valC
  dstE
  aluA
默写
  mem_data
  new_pc
  Stat

## Slide 49: Pipelining
吞吐量 throughput
延迟 latency
周期长 cycle time
相关计算

## Slide 50: 例

## Slide 51: 例

## Slide 52: 例

## Slide 53: 例

## Slide 54: Pipelining 的不足
High clock frequency
数据依赖造成 cycle waste / stall
寄存器占用 latency (课本 Page 454) 吞吐率有上限

## Slide 55: PIPE
流水线需要解决的四个新问题
  Data hazard (Read After Write, Load/use hazard)
  Control hazard (jxx, ret)
  Structural hazard
  Exception handling
两类方案
  Bubbling / stalling
  Forwarding
  有时需要都用

## Slide 56: Forwarding
word d_valA = [
D_icode in { ICALL, IJXX } : D_valP;
d_srcA == e_dstE : e_valE;
d_srcA == M_dstM : m_valM;
d_srcA == M_dstE : M_valE;
d_srcA == W_dstM : W_valM;
d_srcA == W_dstE : W_valE;
1 : d_rvalA;
];

## Slide 57: Load/use hazard
E_icode in {IMRMOVQ, IPOPQ} && E_dstM in {d_srcA, d_srcB}
Stall F and D, bubble E
  bubble/stall 是下一周期生效
之后可以正常 forward
word d_valA = [
...
d_srcA == M_dstM : m_valM;
...
];

## Slide 58: Branch prediction
课本上的处理器：Always taken
call / jxx : valC
else : valP

## Slide 59: Mispredicted branch
E_icode == IJXX && !e_Cnd
Bubble D and E
关于 PC

## Slide 60: ret
IRET in {D_icode, E_icode, M_icode}
Stall F, bubble D
几个问题
  Why not bubble F?
  Why not normal F?
  为什么不在 M 阶段就 forward？
  其他实现？
    ret 在 E 的时候 stall F, bubble D and E; 在 M 的时候 stall F, bubble D

## Slide 61: 混合出现的情况

## Slide 62: Mispredict + ret
关于 F 在这里的处理

## Slide 63: Load/use + ret
需要修改 D_bubble 的逻辑：在 Load/use + ret 的情况下置 0

## Slide 64: Exception handling
可能产生 exception 的地方
  Fetch：imem_error, inst_valid
  Memory：dmem_error
处理器需要做的事情
  使之前的指令顺利执行完
  停止执行
  阻止错误指令之后的指令对 state 进行更新
    Set CC (E)
    Write data memory (M)
    Write register file (W)

## Slide 65: Exception handling
等 m_stat 或 W_stat 异常时再处理
  set_cc 信号置 0
  Stall W, bubble M
  W_stat 异常时，Stat 同样异常，从而在下一周期停止处理器
  Register file???

## Slide 66: PIPE HCL
关于信号的名称
  M_stat vs. m_stat
  d_valA vs. d_rvalA

## Slide 67: F stage
f_pc, f_predPC
f_icode, f_ifun, intr_valid, f_stat
need_regids, need_valC

## Slide 68: D stage
d_srcA, d_srcB, d_dstE, d_dstM
d_valA, d_valB

## Slide 69: E stage
aluA, aluB, alufun
set_cc
e_dstE
e_valA

## Slide 70: M stage
mem_addr, mem_read, mem_write
m_stat

## Slide 71: W stage
w_dstE, w_valE, w_dstM, w_valM
Stat

## Slide 72: Control logic
F_stall, F_bubble = 0
D_stall, D_bubble
E_stall, E_bubble
M_stall, M_bubble
W_stall, W_bubble = 0